巴环境通江审〔2023〕10号

巴中市通江生态环境局

关于通江县城市生活污水处理厂（三期）工程

项目环境影响报告表的批复

通江县供排水有限公司：

你公司报送的《通江县城市生活污水处理厂（三期）工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、该项目位于四川省巴中市通江县壁州街道城南村七社(通江县污水处理厂旁)，属扩建项目。建设内容及规模：扩建城市生活污水处理厂一座，日处理能力2万吨，敷设截污干管 16 公里,配套建设提升泵站、加药房、配电房等设施，总用地面积12000平方米。采用“粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+CASS反应池+高效沉淀池+V型滤池+紫外消毒”处理工艺。主要构(建)筑物包括主体工程：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、CASS 生化反应池、高效沉淀池、V型滤池、紫外消毒渠及计量槽配套截污管；辅助工程：鼓风机房及变电所、加药间、污泥脱水机房、污泥储池、机修仓库、进水检测间、出水检测间；办公生活设施：办公楼、门卫室。项目总投资9600万元，其中环保投200万元环保投资占项目总投资的比例为2.08%。

项目属《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类项目。通江县发展和改革局出具了《关于通江县城市生活污水处理厂（三期）工程可行性研究报告的批复》(通发改〔2022〕505号)，同意该项目建设；通江县自然资源和规划局出具了《关于通江县城市生活污水处理厂（三期）工程建设项目用地预审意见》(通自然资规划函〔2020〕118号)和《关于通江县城市生活污水处理厂（三期）工程建设项目选址意见的复函》(通自然资规划函〔2020〕119号)，该项目建设符合《通江县城南片区控制性详细规划》相关要求。

你公司严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论。你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 项目建设和运营期应重点做好以下工作

(一)落实污水处理厂及截污干管施工期各项污染控制措施。工程建设应结合环境敏感点强化施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围环境敏感点的影响，避免施工扰民。

(二)落实污水处理厂及截污干管施工期生态环境保护措施和水土保持措施。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，严禁弃渣下河，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。

(三)落实施工弃渣处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用：合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时处理，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。

（四）落实污水处理厂营运期环境管理措施。根据进厂废水

水质进一步优化工艺设计参数，确保污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准排放。

加强运营期环境管理，落实环保岗位责任制，加强对污水处理设

施的管理及维护；安装进出厂在线监测设备，加强进出厂水质水量监测，确保污水处理厂达标稳定运行。

（五）严格落实地下水污染防治措施。按《报告表》要求将粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、CASS 生化反应池、高效沉淀池、V型滤池、紫外消毒渠及计量槽等设为重点防渗区(防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1x10-7cm/s);办公区、检测室、加药间、机修间等设为一般防渗区(防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1x10-7cm/s)。同时在项目下游布设地下水水质监测井，定期对地下水水质进行监测，防止地下水环境污染。

（六）优化并落实《报告表》提出的大气污染防治措施。整个污水处理厂污水处理构筑物均须采用半地埋式，且进行加盖密闭处置。采用机械抽风、自然补风的方式收集各构（建）筑物的臭气。根据构筑物体积设计负压收集系统+生物除臭系统一套，臭气经系统处置后随15m高排气筒统一有组织排放。按《报告表》要求设定卫生防护距离。在卫生防护距离内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感设施，引进项目应充分考虑其环境相容性，避免发生环境纠纷。

（七）落实并优化固体废物处置措施。栅渣、砂粒、生活垃圾交由环卫部门处理；除臭系统废填料由厂家更换时回收；项目运行后应对脱水污泥按《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)和《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)，对其进行危险特性鉴别，若不属危险废物进入垃圾填埋场进行卫生填埋，若属危险废物则按危废管理相关要求处置；机修废油、化验室废液、在线监测系统废液收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处置，同时严格实行危险废物转移联单制度，防止产生二次污染，确保环境安全。

（八）严格落实营运期噪声污染防治措施。通过选用低噪声的优质设备、降低噪声源强。通过基础减振，隔声等措施，减缓噪声影响程度，加强设备的维护，加强管理，规范员工操作确保厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实《报告表》提

出的风险防范措施，合理布置检查井井位，保证出现事故能得到

及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水

处理设施的日常维护与管理，采用双电源供电，防止停电、维修

等导致污水处理厂不能正常运行。制定完善的应急预案，有效防

止环境风险事故及其不利影响发生，确保水环境安全。

（十）按照生态环境部有关规定，规范排污口建设，安装在线监测装置。

（十一）其它注意事项，按《报告表》所提污染防治措施予以落实。

三、根据原环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发〔2014〕197号)，项目主要污染物排放总量COD：365t/a，NH3-N：36.5t/a，TP：3.65t/a。

四、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

五、建设项目必须严格执行环境保护“三同时”制度（即项目需配套建设的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）。项目在投运或实际排污前，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按相关规定标准和程序组织建设项目竣工环境保护验收，并公开环境保护验收信息。

项目建设单位编制建设项目初步设计应落实防治环境污染和生态破坏的措施及环境保护设施投资概算，将环境保护设施建设纳入施工合同。

该项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

巴中市通江生态环境局

2023年4月28日

信息公开选项：主动公开

抄送：通江县住房和城乡建设局，巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队，成都隆兰水环境科技有限公司。

巴中市通江生态环境局办公室                  2023年4月28日印