巴环境通江审〔2024〕2号

巴中市通江生态环境局

关于巴万高速通江西出口加油站建设项目

环境影响报告表的批复

通江县红峰能源有限公司：

你公司报送的《巴万高速通江西出口加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、该项目位于四川省巴中市通江县高明新区（巴万高速西出口连接道入城方向加油站B站地块），属新建项目。项目主要建设内容及规模：本项目总用地面积2340.83㎡，总建筑面积 492.4㎡，主要建设埋地卧式3DFF双层防渗承重油罐3具（其中 92#和95#汽油罐各1具，单罐容积均为30m³；0#柴油罐1具，单罐容积为50m³，油罐总容积为110m³）、型钢结构加油罩棚1个（水平投影面积520 ㎡，加油棚下设4台四枪双油品潜油泵型卡机连接税控加油机）、地上二层框架结构站房1座（建筑面积为 232.40㎡，包含办公室、便利店、休息室、配电室、工具间、卫生间、储藏间等）以及其他配套设施等。本项目年供应成品油包括92#、95#汽油及0#柴油共约800t，项目建设完成后达到三级加油站规模。项目总投资1525万元，其中环保投资97万元，环保投资占项目总投资的比例6.36%。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类，通江县发展和改革局审核通过了该项目《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2309-511921-04-01-930122】FGQB-0249号），巴中市经济和信息化局出具了《关于新建巴万高速通江西出口加油站的确认函》（巴市经信函〔2023〕39号），同意该项目建设，该项目符合国家现行产业政策。通江县自然资源和规划局出具了《通江县巴万高速西出口连接道出城方向加油站（B站）地块规划条件》（通自然资规条〔2022〕8号），规划土地用途为零售商业用地。

你公司严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和营运期应重点做好以下工作：

（一）认真落实《报告表》提出的污染防治和生态保护措施。加强施工期环境管理和环境监理，全面、及时落实施工期各项生态环境保护措施，有效控制和减小施工期废水、噪声、扬尘、固废对周围环境的影响。根据项目特点，进一步优化工程布置、施工方案和采取有效的工程措施，减轻项目建设对项目周边人居生活和生态环境的影响。

（二）严格落实《报告表》中水污染防治措施。建设符合环保要求的污水处理设施，规范设置污水处理设施通气孔和臭气排放通道，防止臭气污染和保障污水处理设施有效运行。雨、污必须分流，场地内地坪含油雨水经环保沟收集至隔油池处理后排入市政雨水管网；生活废水必须全部进入污水处理设施，经处理后进入市政污水管网，禁止直接排放。

（三）严格落实《报告表》中大气污染防治措施。按要求安装密闭油气回收装置，对加油站卸油、储油和加油时挥发的有机废气进行回收，保证油气治理效率。

（四）严格落实《报告表》中噪声污染防治措施。设备噪声通过选用低噪声设备，安装减振装置，合理布局、距离衰减等措施治理，交通运输噪声通过加强管理、限制车速、禁止鸣笛等措施治理，避免噪声对周边环境敏感点造成影响。

（五）严格落实《报告表》中固体污染防治措施。废油泥、废油渣、加油机中更换的滤网交由有资质单位进行清运处置；吸附油污的消防沙及废吸油棉收集于危废暂存间，委托有资质单位清运处置；油水分离池废油使用棉纱对浮油进行吸附，含油的废棉纱使用危废收集桶收集，暂存于危废暂存间内，委托有资质单位清运处置；生活垃圾集中分类收集后，由环卫部门定期清运处置。

（六）油罐区、危险废物暂存间等必须做好防渗、防压处理，防止油料渗漏污染河道和地下水源。

（七）落实环境风险防范措施。制定突发环境事件应急预案，健全环境风险应急组织机构，定期开展环境风险应急演练，及时调整和完善应急预案，贮备好日常环境风险应急物资和应急设施，加强消防设备维护及管理，严格遵照操作规程，建立健全风险事故防范措施，设置安全警示标志和应急疏散标志，防止燃烧爆炸事故造成环境污染。加强员工环境风险知识培训，消除环境安全隐患。加强管理确保设施正常运行，整个营运过程应做好相应的防护措施，防止环境污染事故及生产事故的发生，做到安全生产或运营。

（八）严格落实《报告表》提出的监测计划，尤其是地下水监测，及时掌握地下水环境质量变化情况，建立有效的环境应急预案机制，确保环境风险事故发生时及时控制，确保地下水水质安全。

（九）其它注意事项，按《报告表》所提污染防治措施予以落实。

三、项目开工建设前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目产生实际污染物排放之前，按国家排污许可有关管理规定申请排污许可证（或排污登记），不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，经验收合格并将验收报告送我局备案后方可正式投入生产或运营。

项目建设单位编制建设项目初步设计应落实防治环境污染和生态破坏的措施及环境保护设施投资概算，将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

该项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目环境保护“三同时”监督检查及自主验收监管。你公司应依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

巴中市通江生态环境局

2024年1月3日

信息公开选项：主动公开

抄送：通江县经济和信息化局，巴中市通江生态环境保护综合行政执法

大队，成都花园水城环境科技有限公司。

巴中市通江生态环境局办公室                  2024年1月3日印