巴环境通江审〔2024〕3号

巴中市通江生态环境局

关于魔芋健康食品生产项目

环境影响报告表的批复

四川诚卡魔芋健康科技有限公司：

你公司报送的《魔芋健康食品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、该项目位于通江县工业园春在片区，属新建项目。项目主要建设内容及规模：本项目租用通江县工业园5000平方米标准化生产厂房，建设年产500吨魔芋方便速食产品生产线和年产 500吨魔芋休闲零食生产线各1条，配套建设公辅工程、环保工程和仓储工程。项目总投资1000万元，其中环保投资24万元，环保投资占项目总投资的比例为2.4%。

本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，通江县发展和改革局审核通过了该项目《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2309-511921-04-01-135450】FGQB-0257号），该项目符合国家现行产业政策。

你公司严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和营运期应重点做好以下工作：

（一）认真落实《报告表》提出的污染防治和生态保护措施。加强施工期环境管理和环境监理，全面、及时落实施工期各项生态环境保护措施，有效控制和减小施工期废水、噪声、扬尘、固废对周围环境的影响。根据项目特点，进一步优化工程布置、施工方案和采取有效的工程措施，减轻项目建设对项目周边人居生活和生态环境的影响。

（二）严格落实《报告表》中水污染防治措施。纯水制备废水、锅炉废水经园区污水管网排入通江县春在污水处理厂；熟化废水和漂洗废水、设备清洗废水均经絮凝+沉淀处理达《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）间接排放标准后进入通江县春在污水处理厂；生活污水依托周边居民已建污水处理设施处理后经园区污水管网排入通江县春在污水处理厂处理。

（三）严格落实《报告表》中大气污染防治措施。采用密闭投料作业且加水增湿控制投料作业粉尘排放；天然气燃烧废气通过采用低氮燃烧锅炉，废气经15m排气筒排放。

（四）严格落实《报告表》中噪声污染防治措施。选用符合国家标准的低噪声设备，定期进行设备检修，保证设备正常运行；合理布局平面，利用距离进行衰减；产噪设备底部采取基础减振，减少噪声源强值，对可能产生振动的管道（如风机出口管道）采取柔性连接的措施；风机安装消声器，空压机置于单独的房间内并做隔声处理；避免噪声对周边环境造成影响。

（五）严格落实《报告表》中固体污染防治措施。废机油、废油桶等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理；废滤芯、废反渗透膜、废活性炭交由供应厂家回收处置；废包装材料外售至废品回收站；生活垃圾定期交环卫部门清运处置。

（六）落实环境风险防范措施。制定突发环境事件应急预案，健全环境风险应急组织机构，定期开展环境风险应急演练，及时调整和完善应急预案，贮备好日常环境风险应急物资和应急设施，加强消防设备维护及管理，严格遵照操作规程，建立健全风险事故防范措施，设置安全警示标志和应急疏散标志。加强员工环境风险知识培训，消除环境安全隐患。加强管理确保设施正常运行，整个营运过程应做好相应的防护措施，防止环境污染事故及生产事故的发生，做到安全生产或运营。

（七）严格落实《报告表》提出的监测计划，尤其是地下水监测，及时掌握地下水环境质量变化情况，建立有效的环境应急预案机制，确保环境风险事故发生时及时控制，确保地下水水质安全。

（八）其它注意事项，按《报告表》所提污染防治措施予以落实。

三、项目开工建设前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目产生实际污染物排放之前，按国家排污许可有关管理规定申请排污许可证（或排污登记），不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，经验收合格并将验收报告送我局备案后方可正式投入生产或运营。

该项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目环境保护“三同时”监督检查及自主验收监管。你公司应依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

巴中市通江生态环境局

2024年1月4日

信息公开选项：主动公开

抄送：通江县工业园管理委员会，巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队，四川省祥龙宇翔环保科技有限公司。

巴中市通江生态环境局办公室                  2024年1月4日印